## Slide 1: Unitat 1
Conceptes generals de les màquines

## Slide 2: Potència, i rendiment
Potència (CV, W)
  P = W/t = Γ.θ/t = Γ · ω

## Slide 3: Par motriu
Par motriu (Kg·m, N·m): capacitat de produir treball
  Γ = F·d

## Slide 4: Consum i poder calorífic
Poder calorífic : Quantitat de calor que pot suministrar la combustió completa d’una unitat de volum o de massa d’un combustible. Pels fluids varia molt amb la temperatura i la pressió. Normalment es mesura en Kcal/m3
Consum específic (l/h, m3/s)

## Slide 5: Cilindrada
Cilindrada (cc, cm3 ): volum total dels cilindres entre el PMS i el PMI
Relació de compressió: Relació entre el volum mínim (quan pistó està al PMS) i el volum màxim (quan el pistó està al PMI)
Potència específica: relació entre potència i cilindrada en litres (CV/l, W/m3 ). Ens dóna una idea de com s’aprofita la potència

## Slide 6: Corbes velocitat-par